## Slide 1: Điều khiển chuyển động
SRobot Training
SaigonTech

## Slide 2: Nội dung
Điều khiển Motor
Điều khiển tay lái (Pilot)

## Slide 3: 1. Điều khiển Motor #1
Yêu cầu: Viết chương trình điều khiển robot xoay vòng tròn tại tâm trong 3 giây.

## Slide 4
Tạo cấu hình robot
Tạo robot
Điều khiển robot theo yêu cầu bài toán

## Slide 5
//File name: 021_Motors.pas
uses STRobot, sysutils;
var
cfg: SROBOTCONFIG;//Khai bao cau hinh robot
rb: SROBOT; //khai bao robot
leftMotor, rightMotor: SMOTOR; //khai bao 2 dong co trai va phai
begin
//Tao cau hinh robot
cfg := createRobotConfig(true);
//cau hinh robot co the mo phong duoc
robotConfigSetSimulated(cfg, true);
//cau hinh robot co motor lon o cong a va cau hinh la banh trai
robotConfigSetMotor(cfg, PORT_A, MOTOR_LARGE, LOC_WHEEL_LEFT);
//cau hinh robot co motor lon o cong D va cau hinh la banh phai
robotConfigSetMotor(cfg, PORT_D, MOTOR_LARGE,LOC_WHEEL_RIGHT);

## Slide 6
//tao robot theo gom cac thong so: Ten, cau hinh robot, toa do //X, toado Y, huong
//3 thong so: toa do X, toado Y, huong dung trong moi truong //gia lap
rb := createRobot('EV3-02', cfg, 50, 50, 0);
//lay motor trai o cong A
leftMotor := robotGetMotor(rb, PORT_A);
//lay motor phai o cong D
rightMotor := robotGetMotor(rb, PORT_D);
//thiet lap toc do cho motor trai
mtSetPower(leftMotor, 60);
//thiet lap toc do cho motor phai
mtSetPower(rightMotor, 60);
//di chuyen banh trai toi truoc, banh phai lui lai --> xoay //vong
motorForward(leftMotor);
motorBackward(rightMotor);
//lam trong 3 giay; 1 giay = 1000 miligiay. Trong chuong trinh //dung miligiay
sleep(3000);
robotRemove(rb);
end.

## Slide 7: 1. Điều khiển Motor #2
Yêu cầu: Viết chương trình điều khiển robot đi tới trước 50 cm, sau đó đi lùi 50 cm.

## Slide 8
//File name: 022_Motors.pas
uses STRobot, sysutils;
var
cfg: SROBOTCONFIG;//Khai bao cau hinh robot
rb: SROBOT;
pl: SPILOT;
power: Integer; //khai bao power, goc quay
distance : Integer; //khai bao khoang cach di chuyen
begin
//Tao cau hinh robot
cfg := createRobotConfig(true);
robotConfigSetSimulated(cfg, true);
robotConfigSetMotor(cfg, PORT_A, MOTOR_LARGE, LOC_WHEEL_LEFT);
robotConfigSetMotor(cfg, PORT_D, MOTOR_LARGE, LOC_WHEEL_RIGHT);
rb := createRobot('EV3-01', cfg, 100, 100, 0);
pl := robotGetPilot(rb);
power := 50; distance :=50;//don vi tinh khoang cach la cm
//dau tien did thang 50 cm
pilotForwardByDistance(pl, distance, TYPE_POWER, power);
//di lui 50 cm
pilotBackwardByDistance(pl, distance, TYPE_POWER, power);
//ket thuc --> exit robot
robotRemove(rb);
end.

## Slide 9: 2. Điều khiển tay lái (Pilot) #3
Yêu cầu: Viết chương trình điều khiển robot di chuyển như sau:
  Di chuyển với quỹ đạo là một hình vuông có cạnh là 60cm.
  Sau đó tiếp tục di chuyển với quỹ đạo là một hình tròn với bán kính 30cm.

## Slide 10
//File name: 024_Motors.pas
uses STRobot, sysutils;
var
cfg: SROBOTCONFIG;//Khai bao cau hinh robot
rb: SROBOT; //Khai bao Robot
pl: SPILOT; //Khai bao banh lai
counter, power, distance, radius: Integer;
length : Double;
begin
//Tao cau hinh robot
cfg := createRobotConfig(true);
robotConfigSetSimulated(cfg, true);
robotConfigSetMotor(cfg, PORT_A, MOTOR_LARGE, LOC_WHEEL_LEFT);
robotConfigSetMotor(cfg, PORT_D, MOTOR_LARGE, LOC_WHEEL_RIGHT);
//tao robot theo gom cac thong so: Ten, cau hinh robot, toa do X, toado //Y, huong
//3 thong so: toa do X, toado Y, huong dung trong moi truong gia lap
rb := createRobot('EV3-01', cfg, 100, 100, 0);
//gan banh lai vao robot
pl := robotGetPilot(rb);
//khoi tao gia tri cac thong so
power := 50; distance := 60; radius := 30;

## Slide 11
//thuc hien chay 4 lan
for counter := 1 to 4 do
begin
//chay toi truoc khoang cach distance =60 cm
pilotForwardByDistance(pl, distance, TYPE_POWER, power);
//quay mot goc 90 do
pilotTurnLeftByAngle(pl, 90, TYPE_POWER, power);
end;
//tinh chieu dai di chuyen theo hinh tron
length := 2 * PI * radius;
//di chuyen theo hinh tron co ban kinh radius = 30 cm va do //dai la length duoc tinh o tren
pilotTurnLeftArcByLength(pl, radius, length, TYPE_POWER, power);
robotRemove(rb);
end.